DESCRIERI ECHIPAMENTE

TOBOGAN

Descriere: Tobogan clasic, drept, cu iesire scurta, confectionat din fibra de sticla pe structura din lemn cu scara de acces si podest situat la inaltimea de 195 cm. Podestul, confectionat din scandura se sprijina pe doi piloni din lemn rotund, fara inima, si pe o scara cu inclinare mare confectionata din lemn patrat, fara balustrada. La capatul de sus, scara are prevazute doua manere metalice.

Dimensiuni: Lungime x latime x inaltime = 5.26 x 0,89 x 2,93 m

Suprafata de siguranta:  Lungime x latime = 8.12 x 4.61

Inaltime de cadere: 1.95 m

Grupa de varsta: peste 3 ani

Materiale: Structura este din lemn impregnat sub presiune, impotriva infestarii. Toboganul este din fibra de sticla rezistent la rupere si deformare precum si la actiunea razelor ultraviolete.

BANCA

Descriere: Banca avand design minimalist pe structura de otel galvanizat la cald realizata din o singura teava de  otel, curbata sub forma unui cadru de sustinere a sezutului din lemn, impregnat sub presiune, compus din 2 rigle cu sectiune dreptunghiulara. Partea orizontala a cadrului metalic avand rol de suport pentru picioare are sectiune mai mare decat restul cadrului si prezinta striatii pentru aderenta.

Se fixeaza in 2 fundatii din beton de 50/50/40 cm

Dimensiuni: Lungime x latime x inaltime = 1,64 x 0,58 x 0,85 m

Inaltime de cadere: 0,85 m

Grupa de varsta: peste 4 ani

Materiale: Structura este din otel galvanizat iar riglele pentru sezut sunt din lemn impregnat sub presiune, impotriva infestarii.

COS DE GUNOI LEMN

Descriere: Cos de gunoi cilindric pe structura realizata din 8 rigle de lemn dispuse vertical, dintre care 3 sunt picioare fixate in fundatii din beton. Riglele de lemn sunt rotunjite la partea superioara, iar in interior se afla recipientul cilindric din tabla pentru colectare.

Se fixeaza in 3 fundatii din beton de 30 x 30 x 40 cm

Dimensiuni: Inaltime = 70 cm, diametru 37 cm

Materiale: Structura este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confectionate din metal galvanizat si nu permit dezasamblarea fara instrumente specifice. Toate elementel metalice utilizate in constructia echipaemntului sunt protejate impotriva intemperiilor prin aplicarea de vopsele netoxice.

BALANSOAR

Descriere: Balansoar din lemn cu 4 locuri, confectionat dintr-un singur trunchi de copac, pentru echilibrare si sustinere perfecta, fara sezuturi, cu 4 manere de prindere din otel inoxidabil de forma inelara avand o configuratie care atenueaza socurile. La partea inferioara a trunchiului, balansoarul este prevazut cu opritori din material rigid de forma semicirculara. Trunchiul de lemn este sustinut, prin intermediul unei placi si a unui lagar, de un suport din otel galvanizat fixat in fundatie de beton.

Dimensiuni: Lungime x latime x inaltime = 4 x 0,21 x 0,69 m

Suprafata de siguranta:  Lungime x latime = 7 x 3,14 m

Inaltime de cadere: 1,45 m

Grupa de varsta: peste 3 ani

Materiale: Structura de rezistenta este din otel galvanizat iar barna este din lemn de brad, confectionat dintr-un singur trunchi de copac, impregnat sub presiune impotriva infestarii. Manerele sunt din otel inoxidabil.

LEAGAN DUBLU

Descriere: Leagan cu doua locuri pentru grupa de varsta peste 3 ani, cu structura din lemn si scaune suspendate de o bara transversala metalica.

Dimensiuni: Lungime x latime x inaltime = 3,98 X 1,93 X 2,13 m

Suprafata de siguranta:  Lungime x latime = 7,37 x 2,98 m

Inaltime de cadere: 1,20 m

Grupa de varsta: peste 3 ani

Materiale: Structura de rezistenta este din din lemn impregnat sub presiune impotriva infestarii iar barna este din otel galvanizat. Lanturile sunt din otel galvanizat iar scaunele sunt din polietilena de inalta densitate.

FOISOR

Descriere: Foisor cu structura din lemn avand forma hexagonala, sustinut de 6 stalpi din lemn rotund, inchis pe 5 laturi cu banchete din scandura si cu o latura deschisa si cu o masuta hexagonala de lemn in mijloc. Acoperisul este in forma de umbrela cu 6 spite.

Dimensiuni: Lungime x latime x inaltime = 3,64 x 3,19 x 4,02 m

Suprafata de siguranta:  Lungime x latime = 6,60 x 6,12 m

Inaltime de cadere: 0,19 m

Grupa de varsta: peste 4 ani

Materiale: Structura de rezistenta este din lemn rotund, fara inima, pentru prevenirea aparitiei crapaturilor, impregnat sub presiune impotriva infestarii.

SISTEM DE CATARAT

Descriere: Cataratoare verticala din lemn compusa din 4 sectiuni de catarare. Prima sectiune este o bara verticala din otel fixata in fundatie, apoi o scara de franghie de asemenea fixata in fundatie. A treia sectiune este o plasa de franghie de forma patrata fixata pe doi stalpi din lemn si barna transversala care este comuna pentru toate sectiunile de catarare. Ultima sectiune consta in o scara de lemn dubla fixata in fundatii de beton si terminata la nivelul barnei transversale a echipamentului., pe care se sprijina.

Dimensiuni: Lungime x latime x inaltime = 5,43 x 2,63 x 2,20 m

Suprafata de siguranta:  Lungime x latime = 9,44 5,45 m

Inaltime de cadere: 2,20 m

Grupa de varsta: peste 4 ani

Materiale: Structura de rezistenta este din lemn de brad, rotund, impregnat sub presiune impotriva infestarii. Bara de catarare este din otel inoxidabil.

TIROLIANA

Descriere: Tiroliana are un punct de plecare și unul de sosire, pe structură de oțel, unite între ele de un cablu de oțel pe care este plasat un scripete mobil, fiind montate la o distanță și o înclinație corespunzatoare, în vederea posibilității de coborare pe cablu intre cele doua puncte cu altitudine diferita, datorita podestului cu rampa din scandura montata pe cadru metalic fixat in fundatii de beton in punctul de plecare. Deplasarea se face cu ajutorul scripetelui, gravitațional, utilizatorul avand pozitia in picioare pe un suport pecial sustinut de o tija suspendata prin intermediul scripetelui. Revenirea scripetelui la punctul de plecare se face prin tractiunea manuala a tijei de sustinere.

Dimensiuni: Lungime x latime x inaltime = 20,85 x 4,54 x 3,69 m

Suprafata de siguranta:  Lungime x latime = 23,69 x 5,59 m

Inaltime de cadere: 1,15 m

Grupa de varsta: peste 6 ani

Materiale: Structura de rezistenta este din otel galvanizat iar rampa este din lemn impregnat sub presiune impotriva infestarii.

APARAT FITNESS 1

Descriere: Echipament de fitness pentru doua persoane simultan pentru antrenarea muschilor picioarelor si a taliei, construit pe un stalp central avand doua scaune mobile cu sezutul la inaltimea de 45 cm, cu spatar si manere de prindere.

Dimensiuni: inaltime = 2 m

Suprafata de siguranta:  Lungime x latime = 7,04 x 3,69 m

Materiale: Structura este din otel galvanizat vopsit in camp electrostatic, iar elementele colorate sunt confectionate din polietilena.

APARAT FITNESS

Descriere: Echipament de fitness pentru doua persoane simultan pentru antrenarea muschilor picioarelor dar si a muschilor superiori si inferiori ai corpului, construit pe doi stalpi avand doua perechi de suporturi pentru picioare si manere de prindere

Dimensiuni: Inaltime = 2,10 m

Suprafata de siguranta:  Lungime x latime = 5,80 x 4,95 m

Materiale: Structura este din otel galvanizat vopsit in camp electrostatic, iar elementele colorate sunt confectionate din polietilena.

APARAT FITNESS 3

Descriere: Echipament de fitness pentru doua persoane simultan pentru antrenarea muschilor picioarelor si a taliei, construit pe un stalp central avand doua scaune mobile cu sezutul la inaltimea de 45 cm, cu spatar si manere de prindere

Dimensiuni: Inaltime = 2,10 m

Suprafata de siguranta:  Lungime x latime = 6,10 x 3,90 m

Materiale: Structura este din otel galvanizat vopsit in camp electrostatic, iar elementele colorate sunt confectionate din polietilena.

APARAT FITNESS 4

Descriere: Echipament de fitness cu panou publicitar pentru doua persoane simultan pentru antrenarea muschilor picioarelor, soldurilor si taliei, construit pe un stalp central avand doua scaune mobile cu suport pentru picioare si sezutul la inaltimea de 70 cm si brate pentru tractiune la partea superioara a celor doua posturi

Dimensiuni: Inaltime = 1,90 m

Suprafata de siguranta:  Lungime x latime = 5,20 x 3,70 m

Materiale: Structura este din otel galvanizat vopsit in camp electrostatic, iar elementele colorate sunt confectionate din polietilena.

SISTEM DE JOACA MIXT TIP CASTEL CU TOBOGAN

Descriere: Ansamblu de joaca tip castel cu doua turnuri alaturate de forma patrata si inaltimi diferite, care comunica printr-o cataratoare verticala tip scara. Turnul mai inalt este si acoperit si are un tobogan clasic drept la iesire pe partea opusa scarii de acces din turnul mai mic. Lateral, atasat turnului mare, ansamblul mai are un leagan cu un scaun suspendat la distanta suficienta fata de  incat sa nu existe pericolul intrarii in raza sa de leganare a utilizatorilor care se deplaseaza in jurul turnurilor. Pe laterala opusa, accesul in turnul mic se face prin-un sistem de catarare alcatuit din un spalier orizontal sprijinit pe un alt spalier vertical, avand pe o parte o plasa de catarare din franghie. Perpendicular pe spalieri se afla si o barna suspendata cu 8 inele metalice din inox pentru deplasare tarnat in maini, paralel cu cele doua turnuri. Turnul mic are acces pe doua parti pe sub spalierul orizonta si pe latura din exterior, prin intermediul unor cataratoare tip scara.

Dimensiuni: Lungime x latime x inaltime = 8,38 x 6,01 x 4,44 m

Suprafata de siguranta:  Lungime x latime = 10,75 x 9,66 m

Inaltime de cadere: 2,25 m

Grupa de varsta: peste 4 ani

Materiale: Structura de rezistenta este din lemn de brad impregnat sub presiune impotriva infestarii rotund, fara inima, cu poditura de scandura de lemn, si elemente metalice orizontale inoxidabile. Manerele sunt din otel inoxidabil iar scaunul leganului este din polietilena de inalta densitate suspendat de lanturi din otel galvanizat. Toboganul este fabricat din fibra de sticla.

POARTA FOTBAL

Descriere: Poarta din aluminiu clasica, cu trei bare, doua verticale fixate in fundatii de beton si una transversala cu spatele din plasa de nylon verde (LK16.04.280), pentru jocuri sportive cu mingea.

Dimensiuni: Lungime x inaltime = 3,16 x 2,08 m

Materiale: Structura de rezistenta este din teava de aluminiu iar plasa este din nylon

COS DE BASCHET

Descriere: Panou din poliester armat cu fibra de sticla cu inel cu plasa din lant galvanizat, sustinut de un stalp metalic din otel rotund, fixat in fundatie de beton.

Dimensiuni panou si inaltime stalp: Lungime x latime + inaltime = 2,43 x 1,08 + 3,67 m

Suprafata de siguranta:  Lungime x latime = 5,42 x 4,08 m

Grupa de varsta: peste 4 ani

Materiale: Panoul este din PAFS, stalpul de sustinere din teava de otel rotund galvanizat la cald.

MASA DE SAH

Descriere: Masa de sah cu 4 bancute, avand tablia si sezuturile din scanduri de lemn de pin pe structura metalica din teava patrata, intregul ansamblu de masa si scaune fiind fixat pe un cadru metalic unic, comun pentru toate cele 5 piese.

Dimensiuni: Lungime x latime x inaltime = 1,57 x 1,57 x 0,76 m

Materiale: Tablia si sezuturile bancutelor sunt din lemn de pin iar structura de rezistenta este din teava de otel vopsit. Elementele de conectare sunt confecţionate din metal galvanizat şi nu permit dezasamblarea făra instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcţia echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice

ROTA GLIDE

Descriere:  echipament de joaca cu doua posturi compus din un sistem pivot de rotire avand la cele doua capete cate o tija terminata in cate un element de prindere cu doua maini turnat in polietilena de inalta denistate care permite rotirea a doi utilizatori in jurul unui stalp central de sustinere, metalic, fixat in fundatie de beton.

Dimensiuni: Lungime x latime x inaltime = 1,85 x 0,30 x 2,40 m

Suprafata de siguranta:  Diametru = 8,30 m

Inaltime de cadere: 1 m

Grupa de varsta: peste 4 ani

Materiale: Structura de rezistenta este din otel galvanizat.

SISTEM MIXT LEAGAN, PLASA DE CATARAT, BARE DE TRACTIUNE

Descriere: Ansamblu de joaca format din 4 sectiuni sustinute pe stalpi din lemn rotund si elemente orizontale din metal galvanizat. Primele doua sectiuni sunt pentru tractiuni, la inaltimi diferite, una joasa si una la semiinaltime, bara de tractiune fiind metalica, a treia sectiune fiind o plasa de catarare din franghie iar a patra sectiune este un leagan cu un scaun din HDPE suspendat de un lant din otel galvanizat la o distanta de siguranta de spatiul de cadere al cataratoarei din sectiunea adiacenta

Dimensiuni: Lungime x latime x inaltime = 6,48 x 5,58 x 2,76 m

Suprafata de siguranta:  Lungime x latime = 9,98 x 8,69 m

Inaltime de cadere: 2,24 m

Grupa de varsta: peste 4 ani

Materiale: Structura de rezistenta este din lemn impregnat sub presiune impotriva infestarii iar barele orizontale sunt din otel galvanizat.

MASA PING PONG

Descriere: Masa de tenis cu suprafata din beton colorat, avand cadrul de sustinere si suportul fileului din otel galvanizat.

Dimensiuni: Lungime x latime = 2,75 x 1,54 m

Suprafata de siguranta:  Lungime x latime = 6,5 x 3,6 m

Grupa de varsta: peste 6 ani

Materiale: Structura de rezistenta este din otel galvanizat iar suprafata de joc a mesei este din beton acrilic turnat

NISIPAR

Descriere: Cadru patrat din lemn pentru jocuri in nisip confectionat din lemn de brad imbinate in unghi drept.

Dimensiuni: Lungime x latime x inaltime = 3 x 3 x 0,27 m

Suprafata de siguranta:  Lungime x latime = 6 x 6 m

Inaltime de cadere: 0,27 m

Grupa de varsta: peste 3 ani

Materiale: Structura din lemn de brad, impregnat sub presiune impotriva infestarii. Manerele sunt din otel inoxidabil.

BARE INEGALE

Descriere: Ansamblu de trei bare de tractiune inegale ca inaltime din metal galvanizat dispuse coliniar si sustinute pe 4 stalpi din lemn rotund.

Dimensiuni: Lungime x latime x inaltime = 4,79 x 0,15 x 1,98 m

Suprafata de siguranta:  Lungime x latime = 7,71 x 3,43 m

Inaltime de cadere: 1,80 m

Grupa de varsta: peste 4 ani

Materiale: Lemnul utilizat este lemn tratat, impregnat sub presiune impotriva infestarii. Elementele de conectare sunt confectionate din otel inoxidabil si nu permit dezasamblarea fara instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate in constructia echipamentului sunt confectionate din otel inoxidabil. Plasticul utilizat este polietilena.

PERETE DE CATARAT

Descriere: Perete de cățărare dreptunghiular, amplasat vertical, cu două bare din oțel de înălțimi diferite, dispuse coliniar de-o parte si de alta a peretelui de catarare.

Dimensiuni: Lungime x latime x inaltime = 4,28 x 0,25 x 2,60 m

Suprafata de siguranta:  Lungime x latime = 7,28 x 4,48 m

Inaltime de cadere: 2,50 m

Grupa de varsta: peste 5 ani

Materiale: Structura de rezistenta este din otel galvanizat

COMBINATIE SPALIERE METALICE

Descriere: Statie de intindere formata din trei sectiuni dispuse perpendicular intre ele avand ca functie activarea, mentinerea si cresterea mobilitatii tutror grupelor de muschi. Doua dintre sectiuni sunt spalieri verticali de inaltimi si densitate a barelor diferite, legate intre ele de o bara fixa pentru tractiuni.

Dimensiuni: Lungime x latime x inaltime = 1,15 x 0,8 x 1,98 m

Suprafata de siguranta:  Lungime x latime = 4,69 x 4,76 m

Inaltime de cadere: 1,98 m

Grupa de varsta: peste 14 ani

Materiale: Structura de rezistenta este din otel inoxidabill sau otel galvanizat la cald.